附件：拟采设备清单及要求

过程控制实验设备是《过程控制》课程实验的必备实验设备。本次采购8套过程控制实验设备。

一、实验系统组成

整套系统分为：上位控制层系统，实验对象层，检测传感、变送、执行设备和上位控制软件四部分。

（一）上位控制层系统

1. 智能仪表控制模块；

2. RS485多功能数据采集模块。

（二）实验对象层系统

控制对象：由铝合金框架安装底板、不锈钢储水箱、有机玻璃双容串接水箱，不锈钢复合管路、仪表控制屏等组成。

（三）检测传感器

1. 流量传感器（不少于二个）；

2. 液位传感器（不少于二个），用于检测上下两个水箱的液位。

（四）上位过程控制系统

1. 上位控制操作/实验面板

上位控制操作/仪表控制屏同实验对象装置一体制作安装。上位控制操作/仪表控制屏安装在铝合金框架上方。

2. 上位控制操作/实验面板

（1）控制器面板

包括智能仪表控制面板和RS485总线数据采集控制面板。

（2）信号接口面板

控制对象中的仪表信号和电气信号转移到信号接线板上，提供AI、AO、DO等传感器检测及执行器控制信号接口，便于学生自己连线组成不同的控制系统。

3. 上位过程控制系统配置

（1）智能仪表控制系统

仪表控制系统核心为PID智能控制仪表，仪表内集成了各种算法，根据现场情况整定仪表控制算法的各种参数，达到控制效果。同时带通讯功能的仪表与上位计算机的软件平台通讯。仪表各种参数和过程值进入软件平台（一般为工控组态软件）的数据库，再加上组态的流程画面和操作界面，可以方便在上位计算机整定参数，对过程值进行记录分析。

（2）RS485总线数据采集控制系统（DDC系统）

采用RS485总线的数据采集卡（8路AD、4路DA、8路DI、4路DO）采用外部数据采集模块的形式，其核心为带RS485通讯的数据采集模块和计算机算法软件；同时集成高级语言、虚拟仪器LABVIEW、MATLAB等语言，实现对液位、流量的闭环控制功能及算法研究。

二、基本实验内容

（一）仪表控制系统实验

1. 过程控制系统的组成实验

（1）过程控制及检测装置硬件结构组成的认识，控制方案的组成及控制系统连接实验；

（2）智能调节仪表、智能变送仪表等各种智能仪表的操作及参数设定；

（3）传感器的校正（零点迁移与量程调整）实验；

（4）控制回路的选择及回路连接线实验。

2. 被控对象特性测试实验

（1）单容液位数学模型的测试实验；

（2）双容水箱液位数学模型的测试实验；

（3）单回路控制系统的实践。

3. 单回路控制系统实验

（1）单回路控制系统的实践；

（2）单容液位定值控制实验；

（3）双容液位定值控制实验。

4. 串级控制系统实验

（1）串级控制系统的连接实践；

（2）双容液位串级控制实验。

（二）DDC控制系统实验

1. 过程控制系统的组成实验

（1）过程控制及检测装置硬件结构组成的认识，控制方案的组成及控制系统连接实验；

（2）智能调节仪表、智能变送仪表等各种智能仪表的操作及参数设定；

（3）传感器的校正（零点迁移与量程调整）实验；

（4）控制回路的选择及回路连接线实验。

2. 被控对象特性测试实验

（1）单容液位数学模型的测试实验；

（2）双容水箱液位数学模型的测试实验；

（3）单回路控制系统的实践。

3. 单回路控制系统实验

（1）单回路控制系统的实践；

（2）单容液位定值控制实验；

（3）双容液位定值控制实验。

4. 串级控制系统实验

（1）串级控制系统的连接实践；

（2）双容液位串级控制实验。

三、配套资料

1. 提供详细的设备安装及维护手册；

2. 提供实验指导书；

3. 要求控制软件为开放系统，为用户进行二次开发提供必要资料。