附表：

交换机技术参数

| 项目 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 推荐品牌 | H3C |
| 推荐型号 | H3C S5130-52TP-EI |
| 整机交换容量 | 不低于 256Gbps/2.56Tbps |
| 包转发率 | 不低于 132Mpps |
| 固定端口 | 至少包含48*10/100/1000Base-T电口 至少包含2*10G BASE-X SFP+万兆光口， 至少包含2*10G BASE-T万兆电口" |
| 链路聚合 | 支持GE/10GE端口聚合 支持动态聚合 支持跨设备聚合 |
| 端口特性 | 支持IEEE802.3x 流量控制（全双工） 支持基于端口速率百分比的风暴抑制 支持基于PPS/BPS的风暴抑制 |
| IRF2 | 支持IRF2智能弹性架构 支持通过标准以太网接口进行堆叠 支持本地堆叠和远程堆叠 支持分布式设备管理，分布式链路聚合 |
| IRF3 | 支持PE（Port Extender，端口扩展）模式 PE模式下支持本地转发和纵向转发模式切换 支持自动从CB（Controlling Bridge，控制桥）更新版本零配置 |
| SDN/Openflow | 支持OpenFlow 1.3标准 支持多控制器（EQUAL模式、主备模式） 支持多表流水线 支持Group table 支持Meter |
| VLAN | 支持基于端口的VLAN 支持基于MAC的VLAN 基于协议的VLAN 支持QinQ，灵活QinQ 支持VLAN Mapping 支持Voice VLAN 支持GVRP |
| ACL | 支持L2（Layer 2）~L4（Layer 4）包过滤功能，提供基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP地址、目的IP地址、TCP/UDP端口、协议类型、VLAN的流分类 支持时间段（Time Range）ACL 支持基于端口、VLAN、全局下发ACL 支持双向ACL |
| QoS | 支持对端口接收报文的速率和发送报文的速率进行限制 支持报文重定向 支持CAR（Committed Access Rate）功能 每个端口支持8个输出队列 支持端口队列调度（SP、WRR、SP+WRR） 支持报文的802.1p和DSCP优先级重新标记 |
| DHCP | 支持DHCP Client 支持DHCP Snooping 支持DHCP Snooping option82 支持 DHCP Relay 支持DHCP Server 支持DHCP auto-config（零配置CWMP-TR069） |
| 流量统计 | 支持SFLOW |
| IP路由 | 支持IPv4 静态路由、RIPv1/v2 支持IPv6 静态路由、RIPng 支持OSPFv1/v2，OSPFv3 |
| 组播 | 支持IGMP Snooping /MLD Snooping 支持组播VLAN |
| 二层环网协议 | 支持STP/RSTP/MSTP/PVST 支持G.8032以太网环网协议ERPS 支持Smart Link 支持RRPP |
| OAM | 支持802.1ag 支持802.3ah |
| 镜像 | 支持端口镜像 支持远程端口镜像RSPAN 支持流镜像 |
| 安全特性 | 支持用户分级管理和口令保护 支持802.1X认证/集中式MAC地址认证 支持Triple认证；支持Guest VLAN 支持RADIUS认证；支持SSH 2.0 支持端口隔离；支持端口安全； 支持MAC地址学习数目限制；支持IP源地址保护 支持ARP 入侵检测功能；支持IP+MAC+端口多元组绑定 支持EAD |
| 管理与维护 | 支持XModem/FTP/TFTP加载升级 支持命令行接口（CLI），Telnet，Console口进行配置 支持SNMPv1/v2/v3，WEB网管 支持RMON告警、事件、历史记录 支持iMC智能管理中心 支持系统日志，分级告警，调试信息输出 支持HGMPv2 支持NTP 支持Ping、Tracert 支持VCT电缆检测功能 支持DLDP单向链路检测协议 支持Loopback-detection 端口环回检测 支持电源、风扇、温度告警 支持BFD 支持H3C UIS Manager 统一管理软件,可提供跨服务器、存储、网络以及虚拟化的全融合管理，简化部署安装，优化运维管理 |
| 绿色节能 | 支持EEE(802.3az) 端口自动Power down功能 端口定时down功能（Schedule job） |
| 输入电压 | 额定电压范围：AC：100V～240V 50/60Hz DC：-36V~-72V |
| 配件 | SFP+万兆单模光纤模块 至少2个 |
| 数量 | 3台 |

| 项目名称 | S5130-28TP-EI | S5130-52TP-EI |
| --- | --- | --- |
| 数量 | 2 | 4 |
| 整机交换容量 | 256Gbps/2.56Tbps |
| 包转发率 | 96Mpps | 132Mpps |
| 固定端口 | 24*10/100/1000Base-T电口 | 48*10/100/1000Base-T电口 |
|  | 2*10G BASE-X SFP+万兆光口，2*10G BASE-T万兆电口 | 2*10G BASE-X SFP+万兆光口，2*10G BASE-T万兆电口 |
| 链路聚合 | 支持GE/10GE端口聚合 |
|  | 支持动态聚合 |
|  | 支持跨设备聚合 |
| 端口特性 | 支持IEEE802.3x 流量控制（全双工） |
|  | 支持基于端口速率百分比的风暴抑制 |
|  | 支持基于PPS/BPS的风暴抑制 |
| IRF2 | 支持IRF2智能弹性架构 |
|  | 支持通过标准以太网接口进行堆叠 |
|  | 支持本地堆叠和远程堆叠 |
|  | 支持分布式设备管理，分布式链路聚合 |
| IRF3 | 支持PE（Port Extender，端口扩展）模式 |
|  | PE模式下支持本地转发和纵向转发模式切换 |
|  | 支持自动从CB（Controlling Bridge，控制桥）更新版本零配置 |
| SDN/ | 支持OpenFlow 1.3标准 |
| Openflow | 支持多控制器（EQUAL模式、主备模式） |
|  | 支持多表流水线 |
|  | 支持Group table |
|  | 支持Meter |
| VLAN | 支持基于端口的VLAN |
|  | 支持基于MAC的VLAN |
|  | 基于协议的VLAN |
|  | 支持QinQ，灵活QinQ |
|  | 支持VLAN Mapping |
|  | 支持Voice VLAN |
|  | 支持GVRP |
| ACL | 支持L2（Layer 2）~L4（Layer 4）包过滤功能，提供基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP地址、目的IP地址、TCP/UDP端口、协议类型、VLAN的流分类 |
|  | 支持时间段（Time Range）ACL |
|  | 支持基于端口、VLAN、全局下发ACL |
|  | 支持双向ACL |
| QoS | 支持对端口接收报文的速率和发送报文的速率进行限制 |
|  | 支持报文重定向 |
|  | 支持CAR（Committed Access Rate）功能 |
|  | 每个端口支持8个输出队列 |
|  | 支持端口队列调度（SP、WRR、SP+WRR） |
|  | 支持报文的802.1p和DSCP优先级重新标记 |
| DHCP | 支持DHCP Client |
|  | 支持DHCP Snooping |
|  | 支持DHCP Snooping option82 |
|  | 支持 DHCP Relay |
|  | 支持DHCP Server |
|  | 支持DHCP auto-config（零配置CWMP-TR069） |
| 流量统计 | 支持SFLOW |
| IP路由 | 支持IPv4 静态路由、RIPv1/v2 |
|  | 支持Ipv6 静态路由、RIPng |
|  | 支持OSPFv1/v2，OSPFv3 |
| 组播 | 支持IGMP Snooping /MLD Snooping |
|  | 支持组播VLAN |
| 二层环网协议 | 支持STP/RSTP/MSTP/PVST |
|  | 支持G.8032以太网环网协议ERPS |
|  | 支持Smart Link |
|  | 支持RRPP |
| OAM | 支持802.1ag |
|  | 支持802.3ah |
| 镜像 | 支持端口镜像 |
|  | 支持远程端口镜像RSPAN |
|  | 支持流镜像 |
| 安全特性 | 支持用户分级管理和口令保护 |
|  | 支持802.1X认证/集中式MAC地址认证 |
|  | 支持Triple认证 |
|  | 支持Guest VLAN |
|  | 支持RADIUS认证 |
|  | 支持SSH 2.0 |
|  | 支持端口隔离 |
|  | 支持端口安全 |
|  | 支持MAC地址学习数目限制 |
|  | 支持IP源地址保护 |
|  | 支持ARP 入侵检测功能 |
|  | 支持IP+MAC+端口多元组绑定 |
|  | 支持EAD |
| 管理与维护 | 支持Xmodem/FTP/TFTP加载升级 |
|  | 支持命令行接口（CLI），Telnet，Console口进行配置 |
|  | 支持SNMPv1/v2/v3，WEB网管 |
|  | 支持RMON告警、事件、历史记录 |
|  | 支持iMC智能管理中心 |
|  | 支持系统日志，分级告警，调试信息输出 |
|  | 支持HGMPv2 |
|  | 支持NTP |
|  | 支持Ping、Tracert |
|  | 支持VCT电缆检测功能 |
|  | 支持DLDP单向链路检测协议 |
|  | 支持Loopback-detection 端口环回检测 |
|  | 支持电源、风扇、温度告警 |
|  | 支持BFD |
|  | 支持H3C UIS Manager 统一管理软件,可提供跨服务器、存储、网络以及虚拟化的全融合管理，简化部署安装，优化运维管理 |
| 绿色节能 | 支持EEE(802.3az) |
|  | 端口自动Power down功能 |
|  | 端口定时down功能（Schedule job） |
| 功耗 | 静态：20W | 静态：36W |
|  | 满载：34W | 满载：54W |
| 输入电压 | 额定电压范围：100V～240V A.C，50/60Hz | 额定电压范围：AC：100V～240V 50/60Hz |
| 外形尺寸（宽×深×高）（单位：mm） | 440×160×43.6 | 440×260×43.6 |
| 工作环境相对湿度 （非凝露） | 5%～95% |
| 项目 | 光纤模块 |
| 型号 | 华三（H3C）SFP-XG-LX-SM1310 |
| 类型 | SPF |
| 接口类型 | 双LC接口 |
| 传输波长 | 1310nm |
| 传输速率 | 1.25Gb/s |
| 传输介质 | 单模光纤 |
| 传输距离 | 10公里 |
| 工作电压 | 3.3V |
| 数量 | 4 |

| 特性 | H3C E528 | H3C E552 |
| --- | --- | --- |
| 数量 | 8 | 4 |
| 外形尺寸（长×宽×高） (单位：mm） | 440×160×43.6 | 440×260×43.6 |
| 重量 | ≤3kg | ≤5kg |
| 业务端口描述 | 24个10/100/1000Base-T以太网端口，4个1000Base-X SFP千兆以太网端口 | 48个10/100/1000Base-T以太网端口，4个1000Base-X SFP千兆以太网端口 |
| 管理端口 | 1个Console口 |
| 整机交换容量 （全双工） | 256Gbps |
| 包转发率 (整机) | 51Mpps/96Mpps | 87 Mpps/132Mpps |
| 交换模式 | 存储转发模式（Store and Forward） |
| 端口特性 | 支持IEEE 802.3x流控（全双工）及半双工背压流控 支持基于端口带宽百分比的广播风暴抑制 |
| Jumbo Frame | 支持最大帧长为10K |
| 端口汇聚 | 支持LACP 支持静态聚合 支持动态聚合 支持最大26个聚合组，每个聚合组支持8个端口汇聚 |
| MAC地址 | 支持黑洞MAC地址 支持设置端口最大MAC地址学习 |
| VLAN | 支持基于端口的VLAN(4K个) 支持VLAN VPN（QinQ） 支持Voice VLAN 支持协议VLAN 支持MAC VLAN 支持GVRP |
| DHCP | 支持DHCP client 支持DHCP Snooping 支持 DHCP Relay 支持DHCP Snooping trust 支持DHCP Snooping option 82 |
| 二层环网协议 | 支持STP/RSTP/MSTP 支持Smart Link |
| IP路由 | 支持IPv4和IPv6的三层路由功能 |
| IRF2 | 支持IRF2智能弹性架构 支持分布式设备管理，分布式链路聚合 支持通过标准以太网端口进行堆叠，并通过光口实现远程堆叠 |
| 组播 | IGMP v1/v2/v3 Snooping 支持MLD Snooping 支持组播VLAN |
| 端口镜像 | 支持N:1端口镜像 支持RSPAN（Remote Switched Port Analyzer，远程交换端口分析） |
| QoS/ACL | 支持ACL | 支持L2（Layer 2）～L4（Layer 4）包过滤功能，可以匹配报文前80个字节，提供基于源MAC地址、目的MAC、源IP地址、目的IP地址、IP协议类型、TCP/UDP端口、TCP/UDP端口范围、VLAN等定义ACL 支持基于时间段（Time Range）的ACL 支持基于端口组、全局、VLAN批量下发ACL 支持基于硬件的IPv6 ACL |
|  | 支持QoS | 支持802.1p/SCP优先级 支持基于端口队列调度（SP、WRR、SP+WRR） 支持基于流的重定向 支持基于流的流限速，基于端口的限速 支持基于流的包过滤 支持基于流的优先级重标记 支持基于流的镜像 支持QoS profile管理方式，允许用户定制QoS服务方案 |
| 安全特性 | 用户分级管理和口令保护 支持Guest VLAN 支持IEEE 802.1X认证 支持集中MAC地址认证 支持AAA&RADIUS&HWTACACS认证 支持MAC地址学习数目限制 支持Security MAC 支持Sticky MAC 支持MAC地址黑洞 支持SSH 2.0 支持IP源地址保护 支持ARP 入侵检测功能 支持ARP报文限速功能 支持端口隔离 支持IP＋端口的绑定 支持IP+MAC的绑定 支持端口＋MAC的绑定 支持IP+MAC+端口的绑定 ND Detection 支持EAD 支持IPv6环境下的IP地址/MAC/端口的多元组绑定 |
| 管理与维护 | 支持XModem/FTP/TFTP加载升级 支持命令行接口（CLI），Telnet，Console口进行配置 支持SNMPv1/v2/v3，WEB网管 支持IPv6 SNMP 和 IPv6 MIB DHCPv6 TRUST 支持RMON（Remote Monitoring）1，2，3，9组MIB 支持H3C iMC智能管理中心 支持系统日志，分级告警，调试信息输出 支持IPv6 host，包括IPv6单播地址配置，ICMPv6，IPv6邻居发现协议（ND），IPv6静态路由，IPv6-PING，IPv6-TCP，IPv6-TFTP，IPv6-TELNET，IPv6-TRACERT 支持Ping、Traceroute，Multicast Traceroute 支持 Telnet 远程维护 支持上电POST 支持VCT（Virtual Cable Test）电缆检测功能 支持DLDP（Device Link Detection Protocol）单向链路检测协议 支持Loopback-detection 端口环回检测 |
| 电源 | 采用交流输入： l 额定电压范围：100V～240V AC；50/60Hz 最大电压范围：90V～264V AC；47/63Hz |
| 整机最大功耗 | 31.5W | 59.8W |
| 工作环境温度 | 0℃～45℃ |
| 工作环境相对湿度（非凝露） | 10%～90% |
| 环保标准 | 满足欧盟RoHS标准 符合《电子信息产品污染控制管理办法》现阶段的要求 |

注：因建校以来，我院网络一直采用H3C设备，考虑工作效率和校园网运行的稳定性，本次采购的交换机只接受H3C产品。