机器人套件参数

一、主要部件参数要求

1、主控板：

需基于 Arduino 开源方案设计的一款开发板，处理器ATmega328，硬件电路包括：电源电路、串口通信电路、MCU 基本电路、烧写接口、显示模块、AD/DA 转换模块、输入模块、IIC 存储模块等其他电路模块电路。

2、扩展板

4针防反插接口供电5v；舵机接口使用 3A 的稳压芯片 7805ADJ，为舵机提供 6v 额定电压;8*8led 模块采用 MAX7219 驱动芯片;板载一片直流电机驱动芯片 FAN8100MTC，支持 5v~9v 的 vin 电压，可同时驱动两个直流电机。2 个 2*5 的杜邦座扩展坞，方便无线模块、OLED、蓝牙等扩展模块直插连接，无需额外接线

3、手柄扩展板

可以堆叠连接到任何兼容 arduino 标准接口的控制板或扩展板上，供用户快速制作游戏手柄、无线遥控器、机器人控制器等设备。

4、传感器

(1)触碰传感器

触碰传感器可以检测物体对开关的有效触碰，通过触碰开关触发相应动作。触碰开关行程距离 2mm。

(2)近红外传感器

近红外传感器可以发射并接收反射的红外信号，有效检测范围在 20cm 以内。工作电压：4.7～5.5V，工作电流：1.2mA，频率 38KHZ。

(3)闪动传感器

闪动传感器可以检测到环境光线的突然变化，从而使机器人做出相应的指令动作。30 LUX 照度以上变暗触发，30LUX 照度以下变亮触发。可通过用手电筒照射或者用手遮挡光线均可触发

(4)灰度/白标传感器

灰度/白标传感器可以帮助进行黑线/白线的跟踪，可以识别白色/黑色背景中的黑色/白色区域，或悬崖边缘。寻线信号可以提供稳定的输出信号，使寻线更准确更稳定。有效距离在 0.7cm~3cm 之间。

(5)光强传感器

光强传感器可以检测到周围光线强度的变化。30 LUX 照度以下触发。

(6)声控传感器

声控传感器可以检测到周围环境的声音信号，声控元件是对震动敏感的物质，有声音时就触发。有效检测范围在 50 分贝以上

(7)灰度/白标传感器

当作为模拟量传感器使用时的灰度/白标传感器， 可以检测到不同的灰阶。从而不仅仅可以识别黑色白色，还可以识别灰度属性不同的其他颜色。

(8)光强传感器

可以检测到照度数据，即对应光线明暗程度的数据。

(9)声控传感器

作为模拟量传感器使用的声控传感器，可以测量到声音的强弱数据，即对应声音的分贝数，显示 0~1023 的数值。

(10)超声测距传感器

超声波测距模块可提供 2cm-400cm 的非接触式距离感测功能，测距精度可达高到 3mm；模块包括超声波发射器、接收器与控制电路。

(11)温湿度传感器

使用DHT11包括一个电阻式感湿元件和一个 NTC 测温元件。校准系数以程序的形式存在 OTP 内存中，传感器内部在检测型号的处理过程中要调用这些校准系数。单线制串行接口

(12)加速度传感器

采用 Freescale（飞思卡尔）公司生产的高性价比微型电容式三轴加速度传感器 MMA7361 芯片。

(13)红外编码器

本模块为直流电机测速模块。采用槽型红外线对射，只要在非透明物体通过槽型即可触发（配合码盘使用）输出 5V TTL 电平

(14)NRF无线模块

频率2.4GHz

(15)蓝牙串口套装

需符合蓝牙2.0标准，电脑脑有USB接口，模块输出为TTL电平

(16)

5、机械结构

主要机械部件由铝片组成，应有相应的连接部件以及组装工具，类型以及数量见附表。

附表  机器人套件部件及数量

| 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| Basra控制板 | 个 | 2 |
| BigFish2.0扩展板 | 个 | 3 |
| birdmen扩展板 | 个 | 1 |
| 触碰传感器 | 个 | 3 |
| 闪动传感器 | 个 | 1 |
| 声控传感器 | 个 | 1 |
| 白标传感器 | 个 | 2 |
| 近红外传感器 | 个 | 4 |
| 光强传感器 | 个 | 1 |
| 灰度传感器 | 个 | 3 |
| 加速度传感器 | 个 | 1 |
| 超声测距传感器 | 个 | 1 |
| NRF无线模块 | 个 | 2 |
| 温湿度传感器 | 个 | 1 |
| 编码器 | 个 | 2 |
| LED模块 | 个 | 2 |
| 语音模块 | 个 | 1 |
| 蓝牙串口套装 | 个 | 1 |
| 双轴直流电机 | 个 | 8 |
| 标准伺服电机 | 个 | 8 |
| 扳手 | 个 | 1 |
| 螺丝刀 | 个 | 1 |
| 内六角扳手 | 个 | 1 |
| 镊子 | 个 | 1 |
| 排线_4芯输出 | 条 | 2 |
| 排线_4芯输入 | 条 | 8 |
| 1拖2直流扩展线 | 条 | 2 |
| USB线 | 条 | 2 |
| 充电器 | 个 | 1 |
| 锂电池 | 个 | 2 |
| 橡胶垫 | 个 | 8 |
| 防滑垫 | 个 | 100 |
| 随动齿轮 | 个 | 4 |
| 直流电机输出头 | 个 | 8 |
| 履带片 | 个 | 100 |
| 1:10模型轮胎 | 个 | 4 |
| 硅胶轮胎 | 个 | 8 |
| 马达后盖输出头 | 个 | 8 |
| 联轴器 | 个 | 4 |
| 输出头 | 个 | 8 |
| 牛眼万向轮 | 个 | 2 |
| 10mm滑轨 | 个 | 2 |
| 3×5双折面板 | 个 | 6 |
| 5×7孔平板 | 个 | 2 |
| 7×11孔平板 | 个 | 2 |
| 90度支架 | 个 | 8 |
| 垫片10 | 个 | 20 |
| 垫片20 | 个 | 20 |
| 舵机双折弯 | 个 | 8 |
| 机械手20mm | 个 | 4 |
| 机械手40mm | 个 | 4 |
| 机械手驱动 | 个 | 4 |
| 机械手指 | 个 | 4 |
| 输出支架 | 个 | 2 |
| 双足脚 | 个 | 2 |
| 双足连杆 | 个 | 4 |
| 双足支杆 | 个 | 4 |
| 小轮 | 个 | 8 |
| 马达支架 | 个 | 8 |
| 小垫片 | 个 | 100 |
| 直流电机支架 | 个 | 8 |
| 螺丝6mm | 个 | 100 |
| 螺丝8mm | 个 | 100 |
| 螺丝10mm | 个 | 100 |
| 螺丝16mm | 个 | 20 |
| 螺丝20mm | 个 | 10 |
| 螺丝25mm | 个 | 20 |
| 螺丝40mm | 个 | 4 |
| 舵机螺丝 | 个 | 10 |
| 直流螺丝 | 个 | 10 |
| 螺母 | 个 | 200 |
| 轴套2.7mm | 个 | 20 |
| 轴套5.3mm | 个 | 20 |
| 轴套10.4mm | 个 | 10 |
| 轴套15.4mm | 个 | 10 |
| 螺柱10mm | 个 | 10 |
| 螺柱15mm | 个 | 50 |
| 螺柱20mm | 个 | 10 |
| 螺柱30mm | 个 | 10 |
| 教材 | 个 | 1 |
| 光盘 | 个 | 1 |