## 附表：

高保真视听室专业音响设备技术方案

| 序号 | 项名称 | 数量 | 单位 | 实质性技术需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 音箱 | 1 | 对 | 音箱形式：落地式 频率响应不低于：31 Hz– 21,500Hz 建议推动功率不大于： 100W/4 ohms 灵敏度不低于：86.8dB for 1W at 1m 阻抗不高于：4欧姆 接线方式：单线接法 分频方式：二分频 中高音材质：钛金属合金 中高音结构：水平360度发声 低音直径不低于：8英寸 |
| 2 | 功放 | 1 | 台 | 功率：不低于2x 100瓦 (8欧姆) / 2x 200瓦(4欧姆) 电流反馈技术让信号处理范围更广、速度更快且更精准 环形变压器 完全非连续3级放大器结构 新HDAM®SA3电路 坚固的Premium 底板配以5mm厚铝制防振顶盖 镀铜底板 功率放大器直接输入易于合并至AV设置中 采用高清晰度模拟模块输入MM/MC Phono 生态友好：自动待机，在待机模式下，功耗降低 |
| 3 | CD机 | 1 | 台 | CD 兼容: CD / CD-R/RW / SA-CD / WMA / MP3 / AAC CD-Text / SA-CD Text / ID3 Tag / WMA Meta Tag / AAC 媒体数据 ；iPod / iPhone USB输入兼容 DAC 工作模式：USB /同轴/光纤；后置USB 采用异步模式 ；完美比特传送；信号隔离器DAC 模式操作 HDAM版本 HDAM+HDAM SA2 电源变压器：环形 高级音频元件，定制元器件 对称电路布局；镀铜机架 外加的金属板加强底盘强度 数字输出关 |
| 4 | 线材 | 1 | 套 | 讯号线：接口形式：XLR平衡接口 线身长度：不低于1米 导体材质：铜，银，金，白金合金材质 喇叭线 接口形式：Y插和香蕉插可互换 线身长度：不低于2.4米 导体材质：正极为铜，负极为银 电源线：接口形式：美标15A接口 线身长度：不低于1.5米 导体材质：铜，银合金材质 |
| 5 | 机架 | 2 | 台 | 结构：三层两格结构 材质：原木 每层承重100KG以上 每架承重300KG以上 |
| 6 | DVD机 | 1 | 台 | 光盘放入方式: 托盘式 接口类型: USB 播放格式: DivX CD CD-R DVD Blu-ray 视频输出端口: HDMI 音频输出端口: 左右声道 视频制式: NTSC/PAL 播放器类型: 蓝光播放器 是否支持逐行扫描: 支持 功率: 20W及以上 |