艺术系摄像设备采购技术方案（2018.4.9最新版）

| 设备名称 | 数量 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 摄像机 | 2 | 有效像素： 1360万 屏幕尺寸： 3.5英寸 感光元件类型： Exmor R CMOS 传感器尺寸： 23.5×15.6mm 存储类型： SD/SDHC/SDXC卡 光学变焦倍数： 11倍 高清 颜色：黑色 动态有效像素：1360万 像素：1670万像素 摄像机类型：高清摄像机 防抖性能：光学防抖 重量：2980G 适应场景：专业级 |
| 固态硬盘记录单元 | 1 | 记录容量：128GB 文件系统：FAT32 摄像机链接：和HXR-NX5C,NEX-FS100直接连接 PC连接：USBmini-BJackHi=SpeedUSB(USB2.0) 重量：80g 尺寸：54*85*17mm |
| NEX-EA50CH配套电池 | 2 | 电池容量: 4400mAh 适用品牌: Sony/索尼 摄像机配套电池 |
| 储存卡 | 2 | 存储类型: SD卡 内存容量: 128GB 适用对象: 相机/摄像机 读写速度: UHS-1 |
| 录音机 | 1 | 话筒种类: 动圈话筒 • 四个话筒/线路输入增益控制和-20dB 每个输入 • 幻象电源为所有主要的输入：+12 / +24 / +48 V 自动记录，预录，备份记录功能 • 多轨到立体声的内部混音 • 独立显示器和播放混合虚拟VU米 • 语音备忘录和最多到99分每次拍摄 • 内置的效果，包括低切滤波，压缩和限制 • 板载MS解码，标准化，分割和修剪编辑，色调谐器和节拍器 • 循环播放，用户定义的启动和停止 • 可变播放速度，从50％到150％而不影响播放速度 • USB端口进行数据连接 • 多声道和立体声USB音频接口的PC / Mac / iPad |
| 长枪麦克风 | 2 | 话筒分类：电容式 ZOOM H5 H6专用枪式心型指向话筒 |
| 扩展接口 | 2 |  |
| 监听耳机 | 2 | 频响范围:5 – 40,000 Hz 阻抗:35 ohms 接口类型:直型 灵敏度:97 dB 最大承载功率:2,000mW于1kHz 线型:单边导线 音频接口:3.5mm/6.3mm 立体声插头 耳机/耳麦是否带线控:否 驱动单元类型/直径:45mm 特性:非常适合于专业录音室的混音和调音，以及母带制作及音频修复工作。 包装清单:耳机x1;收纳盒x1;6.3mm转接头x1;1.2 m~3.0m绕圈式连接线x1;3m直型导线x1;1.2m平直式连接线 |
| Mac Pro工作站 | 1 | 配备 30MB 三级缓存的 2.7GHz 十二核处理器 16GB 1866MHz DDR3 ECC 基于 PCIe 的 1T 闪存 双 AMD FirePro D700 图形处理器，各配备 6GB GDDR5 VRAM Apple Mouse 配有数字小键盘的 Apple Keyboard |
| 显示器 | 2 | 面板类型:IPS面板 面板尺寸:25英寸 宽屏 屏幕比例:16:9 最佳分辨率:2560 x 1440，60 Hz 响应时间:正常模式：8毫秒（灰阶响应时间）,快速模式：6毫秒（灰阶响应时间） 点距:0.216毫米（DPI：117） 色数:1,678万色 亮度:350 cd/m2 （典型值） 对比度:1000：1（典型值）,动态对比度：2,000,000：1（最大值） 可视角度:垂直178°/水平178° LED背光 2个HDMI (MHL)接口 1个迷你DisplayPort端口,1个DisplayPort（1.2版）端口,1个DisplayPort输出(MST)端口 5个USB 3.0下行端口（4个在背面，1个带电池充电功能）,1个USB 3.0上行端口 1个音频线路输出端口（连接扬声器） 电源:100至240 V交流电/50或60 Hz ± 3 Hz/1.5 A（典型值） 尺寸（含支架）： 高（收起/展开）： 398.0毫米/512.5毫米宽： 569.0毫米深： 205.0毫米。尺寸（不含支架）： 高： 338.7毫米宽： 569.0毫米深： 46.4毫米 壁挂规格:100x100mm |
| 摄像机三脚架加云台 | 2 | 专业摄影摄像脚架加云台，能与摄像机配套使用，液压阻尼云台，扳扣锁紧专业马蹄脚脚架，承重10KG.最高1.6米，最低80厘米。配有脚架包。 |
| 录音机脚架 | 2 | 云台类型：球形云台；脚架材质：铝合金；脚管节数：四节；承重范围：5-15KG；收纳高度：35CM；伸展高度：1420MM； |
| 防潮箱 | 2 | 存储容积: 80L(含)-100L(含) 材质: 合金 80升电子防潮箱 干燥箱镜头单反相机镜头摄像机器材大号箱 |
| 希捷移动硬盘 | 3 | 8T,3.5英寸，USB3.0扩展 |
| 希捷移动硬盘 | 3 | 2T，USB3.0，2.5英寸 |
| 卡农线，莲花头，6.5插头卡农转6.5插头 | 2 |  |