附件2

投标产品清单及技术要求

| 项目 | 实验室计算机技术参数 |
| --- | --- |
| CPU | Intel 酷睿i5 6500 主频：3.2Ghz 总线频率：8.0GT/S 内核：四核心/四线程 三级缓存：6M 插槽类型：LGA1151 内存控制器：双通道：DDR4-1866/2133MHz 显示核心：Intel HD Graphics 530 |
| 主板芯片 | 芯片：Intel H110-PlUS CPU插槽：LGA1151 内存类型：DDR4 内存插槽：2×DDR4 DIMM 最大内存容量：32GB 支持双通道DDR4 2133MHz内存 显卡插槽：PCI-E 3.0 PCI-E插槽： 1×PCI-E X16显卡插槽，2×PCI-E X1插槽 SATA接口：4×SATA III接口；USB接口：4×USB3.0接口（2内置+2背板）；6×USB2.0接口（4内置+2背板） 外接端口：1×DVI接口/1×VGA接口 PS/2接口：PS/2鼠标，PS/2键盘接口 1×RJ45网络接口 （推荐品牌：华硕、技嘉、MSI微星【排名按先后次序】） |
| 内存 | 容量：16GB 类型：DDR4 主频：2133MHz 插槽类型：DIMM （推荐品牌：金士顿、三星、金邦【排名按先后次序】） |
| 硬盘 | 容量：500GB 接口类型：SATA3.0 接口速率：6GB/s 缓存：64MB 转速：7200rpm 硬盘尺寸：3.5英寸 （推荐品牌：西部数据、希捷、三星【排名按先后次序】） |
| 显示器 | 产品类型： LED，广视角，曲面 面板类型：VA 屏幕尺寸：24英寸 最佳分辨率：1920×1080 高清标准：1080P 视频接口：HDMI，D-Sub（VGA）配带HDMI线 （推荐品牌：三星、AOC、明基【排名按先后次序】） |
| 显卡 | 芯片：GeForce GT720 显存类型：GDDR5 接口类型 PCI Express 3.0 16X 显存容量：2048M 显存位宽：64bit 显存频率：5000MHz 核心频率：910MHz 接口类型：HDMI，DVI，VGA （推荐品牌：七彩虹、影驰、蓝宝石【排名按先后次序】） |
| 声卡 | 集成Realtek ALC887 8声道音效芯片 |
| 网卡 | 板载Realtek RTL8111H 千兆网卡 |
| 还原卡 | 支持winxp、win7、win10系统保护，支持UEFI的系统安装，支持网络拷贝功能，支持各系统的进度、增量传输，单机系统传输速度≥1G/min |
| 电源 | 额定功率：400W PFC类型：主动式 适用范围：支持Intel及AMD多核CPU （推荐品牌：先马、航嘉、长城【排名按先后次序】） |
| 键鼠 | 键鼠套装（推荐品牌：罗技、双飞燕、雷蛇【排名按先后次序】） |
| 机箱 | 完全匹配主板各类型接口，机箱顶部带有提手、机箱带有一体化机箱锁孔 （推荐品牌：游戏悍将、先马、金河田【排名按先后次序】） |
| 操作系统 | 预装win7 sp1旗舰版或根据用户要求安装 |
| 电源线 | 一拖二，主干线≥1.2m，分线≥0.8m |
| 质保 | 提供整机3年上门免费全质保，同时在原有服务的基础上又增加贰年免费上门服务，如果配件损坏，适当收取配件成本费，合计5年。 |
| 数量 | 306台 |

| 项目 | 行政计算机技术参数 |
| --- | --- |
| 品牌 | 联想、惠普、戴尔、华硕、方正、清华同方、宏碁（排名不分先后） |
| 主板芯片 | Intel H110 |
| CPU | 第6代英特尔酷睿i3-6100处理器 |
| 内存 | 4GB DDR4 2133 |
| 硬盘 | 500G SATAIII 7200转 |
| 显示器 | 19英寸LED(通过TCO 03认证) |
| 显卡 | 集成显卡 |
| 声卡 | 集成5.1声卡 |
| 网卡 | 板载1000Mbps以太网卡 |
| 还原卡 | 集成，支持windows操作系统，售后服务稳定（实验室及图书馆计算机配备） |
| 电源 | 100-240V自适应，功率≥250W |
| 光驱 | DVD光驱 |
| 键鼠 | 教育专用防水抗菌套装(USB光电鼠标) |
| 耳麦（带麦克） | 商用，头戴式耳麦，黑色 |
| 机箱 | 前置USB2.0*2+音频接口，后置USB2.0*2+USB3.0*2，ROHS认证，电子兼容B级认证，带一体化机箱锁孔。 |
| 操作系统 | 预装win7 sp1旗舰版或根据用户要求安装 |
| 电源线 | 一拖二，主干线≥1.2m，分线≥0.8m |
| 质保 | 提供原厂整机3年上门免费全质保，同时在原有服务的基础上又增加贰年免费上门服务，如果配件损坏，适当收取配件成本费，合计5年。 |
| 数量 | 59 |

注： 以上所述为所需产品的基本配置，投标产品的技术参数应不低于上述标准。