“BIM技术实验室教学设备”招标具体参数要求

| 序号 | 分项名称 | 技术指标 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建筑结构设计计算系统 | 详见附件：建筑结构设计计算系统技术要求 | 套 | 1 |

建筑结构设计计算系统技术要求

一、结构设计计算

1、提供国产自主研发的三维图形建模软件，采用先进的图形界面，可以完成结构建模、分析、设计及施工图等工作，建模时支持标准层合并功能，并支持将标准层构件导入空间结构建模；

2、提供8层层高以上的高层建筑结构空间有限元计算分析与设计，且组合构件支持《钢骨规程》（YB 9082-2006）；计算结果可以支持不同软件间的文本图形对比；

3、支持2010系列新规范，通用规范的计算，在连续完成活、恒、地震作用、风以及吊车、人防、温度等效应计算的基础上，提供自动完成荷载效应组合；

4、导入截面功能支持导入石化设备、梁加腋截面及荷载信息，支持筒仓、水池荷载以及导入自定义工况，其中筒仓设计支持参数化漏斗建模，支持竖向框排架、变电构架及温室结构等结构体系；

5、支持楼梯建模并参与整体计算，且在布置楼梯时在层间及层高位置生成平台板及梯柱。

6、可将所有模型信息集合成为轴侧简图，方便查看，方便定位节点、各构件ID，输出各分塔示意，方便查看多塔划分是否合理；

7、支持弹性地震作用分析，支持反应谱法独立求解、局部模型独立求解，竖向地震底线值，计算完成后提供等值线菜单支持查看弹性板、墙的有限元内力配筋等结果，支持柱“N-M曲线”查看；

8、软件对于梁施工图支持导入用户钢筋库，导入后可以根据用户自定义的选筋库进行选筋；为了尊重用户的劳动成果在模型修改的情况下只重新设计修改过的部分，同时提供钢筋及规范校审功能，方便用户及时发现已有设计与新修改部分冲突的问题 ；

9、可以绘制局部区域的施工图，如夹层或非塔楼范围地下室的绘图，并对连梁支持“对角斜筋”计算及配筋方式；

10、支持各版本Abaqus（6.10-14、2016-2019）软件接口，各类构件（板、梁、柱、斜撑、墙）正确转换，包含钢-混凝土组合截面，弧梁（墙）自动转换为多段的折线梁（墙）。

二、实训教学管理

1、包含钢筋混凝土结构设计、装配式混凝土结构设计、钢结构设计、绿色建筑节能设计和碳排放计算、桥梁设计、智能识图翻模、结构设计软件基本操作等专业模块；

2、支持设置教师账号和学生账号，其中教师账号开放教师权限，如可以设置学生账号、组织考试、审核信息等操作，学生账号开放学习资源及在线考试等权限；

3、提供装配式结构教学实训大纲、教学视频、实际工程；

4、提供教学考核管理系统，包含课堂练习和考试管理。考试管理可实现命题、评卷等自动化的阶段性测试，并具备有自动选题、自动评分、题库管理等多种功能；

5、提供结构设计计算教学软件的操作演示视频；

6、学生可以将工程实例模型下载到本地机，启动对应的结构设计软件对系统中的工程实例进行实际操作；

7、支持自动化参数化建立桥梁结构模型，支座沉降自动分组；

8、支持变高主梁钢束输入，以主梁顶底不同参考位置为基准输入钢束。

三、特别说明

1、建筑结构设计计算系统各项功能应由同一厂家技术实现，所有功能、界面与操作使用均需要现场演示；

2、建筑结构设计计算系统应提供50个不受时间限制、能够同时工作、能够独立工作的节点，供应厂家需提供全程安装与调试服务，并提供相关使用与技术指导和售后服务。