“康复治疗专业实验设备”招标具体参数要求

| 项目编号 | 预算编号 | 分项名称 | 康复治疗专业实验设备主要技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 213218 | 助力电刺激肌电生物反馈 | 1.电源：四节电池，可随意携带治疗 2.耗电功率：1.30VA 3.治疗模式：1、被动式刺激；2、肌电触发式刺激；3、实时追踪肌电式电刺激；对软瘫期、痉挛期、相对恢复期均能进行治疗 4.助力肌电反馈：肌电检测与电刺激同步进行，电刺激强度同步追踪肌电信号大小 5.治疗程序：由电脑程序器针对每个患者设置个性化治疗方案，肌电信号捕捉和肌电刺激电极必须在同一片电极片上，方便治疗师运动点放置 6.电脑程序器：同一电脑程序器可针对每个患者分别设置多台电刺激仪 7.治疗程序设置：图形化引导模式指导使用者进行治疗程序设置 8.便携式设计，程序设置完成后是电刺激仪可与程序器脱开，患者可随身携带电刺激仪进行各类功能训练。 9.电刺激仪肌电强度显示给患者、医师实时反馈。 10.治疗时间：10分钟、15分钟、30分钟、连续 11.脉冲宽度：50μsec 12.输出频率：1~100Hz 13.最大输出电压：160Vp-p(负载500Ω时) 14.最大输出电流：35mArms(负载500Ω时) 15.安全装置：过电流保护电路、输出零位置启动保护 16.设备来源要求：日本、韩国、欧洲等国家进口设备 | 套 | 1 |
| 2 | 213218 | 电脑控制牵引装置 | 1.耗电功率≤240W 2.最大牵引力最大99公斤 3.牵引方式 ：持续牵引方式、标准间歇牵引方式、牵引力保留方式三步起始牵引方式 4.治疗时间设置 0-99分钟，持续 5.牵拉时间设置 0～99秒(增量单位为1秒钟) 6.间歇时间设置 0～99秒(增量单位为1秒钟) 7.安全装置 遥控应急中断开关和异常情况自动探测开关 8.尺寸≤ 570×2715×2100mm 9.设备来源要求：日本、韩国、欧洲等国家进口设备 | 套 | 1 |
| 3 | 213218 | 双频脉冲式超声波治疗仪 | 1.显示：7英寸大屏幕彩色触摸式液晶显示屏 2.菜单语言：8种语言供选择，可选中文菜单 3.输出频率：每一个超声波探头都可以选择1MHz和3MHz，2种频率 4.输出模式：1个连续治疗模式和5个脉冲治疗模式供选择。 5.低BNR值（非均匀性比率）：2.4~3.0，对于治疗效果和安全性非常重要。 6.耦合剂选择功能：既可选择一般耦合剂，也可使用药物软膏作为耦合剂。 7.自动判别接触情况功能：只有当探头和皮肤表面正确接触时，机器才会输出。如果治疗中超声波耦合剂变少，系统也会提示。 8.治疗探头防水设计：IPX7等级防水，可进行水中治疗。 9.多种治疗提示音的选择，也可以静音。治疗过程中，主机蓝色灯带的显示，让治疗一目了然。 10.输出强度：连续模式最大2W/cm2,脉冲模式最大3W/cm2 11.超声波脉冲频率：16Hz、48Hz、100Hz可选择 12.输出占空比：5%、10%、20%、30%、50%、100%连续 13.BNR(波束非均匀性比率)：L型大探头3.0@1MHz/2.4@3MHz，S型小探头2.9@1MHz/2.4@3MHz 14.ERA(探头有效辐射面积)：L型大探头5.0cm2@1MHz/6.0cm2@3MHz， S型小探头0.9cm2@1MHz/0.5cm2@3MHz 15.预设人体治疗部位的图谱，每个部位提供常用病例的推荐治疗程序，只需要触摸选择就可以使用，方便快捷。同时设置的急性期的无热模式和慢性期的温热治疗模式。 16.预设治疗程序：42个 17.定时器：最大30分钟，计算有效治疗时间 18.设备来源要求：日本、韩国、欧洲等国家进口设备 | 台 | 1 |
| 4 | 213218 | 脉冲短波治疗仪 | 1.独特垂直设计，设备主体宽度仅有194毫米，操作简便，可实时监控治疗过程 2.固态发振和自动调谐功能，无需手调和更换电子 3.双层金属网屏蔽性能，对操作者和周围环境无影响 4.可自由选择电感探头或平板导子以及电容探头或平板导子 5.电源：220VAC，50Hz 6.频率：27.12MHz 7.脉冲频率：1025-1460Hz 8.输出频率：最大：132W(峰值），44W（平均） 9. 脉冲持续时间：400S 10.定时器：30分钟 11．尺寸：≤194（W）×375（D）×450（H）mm 12.重量：≤17KG 13.设备来源要求：日本、韩国、欧洲等国家进口设备 | 台 | 1 |
| 5 | 213218 | 共鸣火花治疗仪 | 1.工作频率， 110±8kHz（千赫兹） 2.静电电压调节范围，（0.8 - 25）±2.5kV（千伏） 3.放电高峰电流不大于，150μA（微安培） 4.电源电压，220±10, V（伏）50 Hz（赫兹） 5.消耗电流不大于，200mA（毫安培） 6.连续工作时间不超过，30分 7.休息时间不少于，15分 8.外形尺寸不大于，40×60×200mm（毫米） 9.带电极时的重量，500不大于，g（克） 10.设备来源要求：日本、韩国、欧洲等国家进口设备 | 台 | 1 |
| 6 | 213218 | 低中频多模式治疗仪 | 1.大屏幕液晶触摸屏操作,中文菜单 2.输出模式：EMS(肌电刺激)，TENS(经皮神经刺激)，MCR(微电流)，IF2(2级干扰电)，IF4(4级干扰电)，RUSSIAN(俄罗斯电流)，Hi-voltage(高电压)，DC(直流电)八种电刺激模式 3.同步和交替模式：在EMS模式中，可同步或交替控制两个输出通道。同步控制时，两个通道同时输出、同时暂停。交替控制时，两个通道交替输出或暂停。可以刺激肢体的主动肌和拮抗肌 4.向量角度：可按照治疗部位的面积大小，选择0、15、30、45度 5.可储存70个治疗程序 6.每种治疗模式有5-10个预设程序 7.电源：AC100-240V、50/60Hz 8.消耗功率：85VA 9.输出电流：Max100mA或者300mA(峰值)±20% 10.输出电压：Max150V±20% 11.输出频率：2、2.5、4、5KHz±10% 12.定时器：60分钟 13.自检功能 14.输出突然增加时的中断功能 15.不正常脉冲输出的检测 16.紧急停止键 17.可选配吸引装置 18.可选配微电流探头、高电压探头以及阴道探头等，丰富治疗项目 19.低频电频率0~250HZ，中频载波频率2000HZ/4000HZ/5000HZ 20.可以连接超声波治疗仪进行组合治疗 21.设备来源要求：日本、韩国、欧洲等国家进口设备 | 台 | 1 |
| 7 | 213218 | 温热磁振动治疗仪 | 1.输出通道：2通道，独立控制。可同时治疗2个患者。 2.磁场强度：160～630高斯 3.磁场类型：50Hz交变磁场，每秒钟N极和S极变换50次 4.温度控制：35℃/43℃/50℃/60℃四段切换 5.振动波形：小波71Hz；荒波127 Hz；大波64 Hz； 6.治疗方式：磁力＋温热＋微振动 7.治疗时间：1～30分钟 8.温度控制：到达设定温度后自动切换到保温功能。通过指示灯来区分加温和保温功能。 9.台车：提供可移动台车 10.治疗磁导子：2个。采用了过度电流保护措施，如操作时实际温度高出设定温度10度以上就会自动关闭的安全回路，以及在强力导子的内部装上了防止温度异常上升的防护装置可以对进行治疗的病人提供双重的保护，包含温度变色指示导子套 11.丰富的治疗导子，适合不同的治疗部位。 12.温度异常保护电路：超过设定温度10°C以上安全电路自动启动。 13.输出显示：输出磁场负载可视动态显示。 14.电源：AC220V，50Hz 15.消耗功率：320VA 16.重量：13公斤 17.设备来源要求：日本、韩国、欧洲等国家进口设备 | 台 | 1 |
| 8 | 213218 | 低强度脉冲超声波骨折治疗仪 | 1.采用1.5MHz的频率（750KHz可选） 2.输出功率分三段切换，分别提高了从浅表部到深部各种复杂部位的治疗效果。 3.两个特殊探头、两个输出通道可同时或单独使用，可同时针对多处骨折部位或局部骨折面的两侧进行治疗。 4.低BNR值（非均匀性比率），超声输出的非均匀性达到了一个新低，对于治疗效果和安全性非常重要。 5.独特的超声波探头固定器具使超声治疗变得相当简单易操作。 6.髓内钉及固定钢板都可使用。 7.患者模式进入后的自动锁定功能，防止误操作。 8.交直流两用。方便病床或出诊使用。 9.电源：AC220V，50Hz，DC4.8V 10.输出功率：30mW/cm2、45mW/cm2、60mW/cm2 11.输出模式：脉冲20% 12.脉冲频率：1000Hz/100Hz切换 13.治疗时间：20/30分钟切换 14.尺寸：≤145(H)×98(W)×40(D)mm 15.重量：≤0.25Kg（不含电池） 16.设备来源要求：日本、韩国、欧洲等国家进口设备 | 台 | 1 |
| 9 | 213218 | 红外辐射治疗仪 | 1.治疗头光谱输出：0.4-3.5μm,输入max=1.35-1.4μm 2.组合光功率：15W 3.输入电压：交流220V/50-60Hz,输出电压：直流0-12V 4.最大电功率：215W 5.设备来源要求：日本、韩国、欧洲等国家进口设备 | 台 | 1 |