“物理实验室教学设备”招标具体参数要求

| 序号 | 分项名称 | 技术指标 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 波尔振动仪 | 系统组成：波尔共振实验装置、波尔共振实验控制仪、闪光灯组件，光电传感器2个（A型，B型各一个） 波尔共振实验装置： 1.弹簧倔强系数K：自由振动周期变化小于2%； 2.时间测量（10个周期）：精度0.001s，周期测量误差0.2%； 3.系统阻尼度在无电磁阻尼时：每次振幅衰减小于2°； 4.机械摆盘：带分度槽，分度2°，约半径100mm； 5.振幅测量：误差±1°；振幅测量方式：光电检测； 6.光电传感器A：检测双路光电信号；光电传感器B：检测单路光电信号； 7.电机转速（强迫力频率）范围：30-45转/分，且连续可调； 8.电机转速不稳定度：小于0.05%，保证测试周期稳定； 9.相位差测定： 相位差测定方法：频闪法，测定结果偏差＜3°； 测算法测量范围在50°-160°之间； 频闪法测量范围在0°-180°之间；重复测量偏差＜2°。 10.闪光灯：低压驱动，持续闪光时间2ms。 11.低噪音，分组实验中不会引起干扰或不适。 波尔共振实验控制仪： 1.采用专用实验控制仪采集并显示数据；显示屏菜单引导实验，提示注意事项（电子使用说明书），显示并回查实验数据。 2.具有频闪法用闪光灯专用控制接口。 | 台 | 6 |
| 2 | 空气比热测定仪 | 1、采用扩散硅压力传感器测量气体压强，集成温度传感器测量温度，测量气体压强和温度的准确度和灵敏度较高，能够更明显的观察热力学现象，测得的空气比热容比与标准值相比，误差在3％以内 2、内装稳压电源及取样电阻，无需外接甲电池和电阻箱。 3、产品能够用于完成以下实验： （1）测量空气的定压比热容与定容比热容之比。 （2）观测热力学过程中空气状态变化及其基本规律。 （3）学习用传感器精确测量气体压强和温度的原理和方法。 4、主要部件的技术参数如下： （1）数字电压表：三位半数字电压表测压强 四位半数字电压表测温度 （2）扩散硅压力传感器：测量范围大于环境气压0--10KPa，灵敏度约为20mV/KPa （3）集成温度传感器：灵敏度约1uA/℃ | 台 | 12 |
| 3 | 转动惯量测定仪 | 1、液晶显示器，菜单式界面， 2、功能按键菜单切换，带数据存储和查询功能：含周期、脉宽测量、秒表及自由落体实验等功能： 3、周期测量和脉宽测量范围1us-999,999,999us，测试分辨率1us: 4、周期测量次数0-99次任意可设，脉宽测量1-50次任意可设： 5、塑料圆柱体：直径约10cm,质量约900g: 6、金属圆筒：外径约10cm,内径约9.4cm,质量约670g: 7、木球直径约13cm; 8、金属细杆：长约61cm,质量约136g 9、两滑块：内径约6mm,外经约35mm,质量约241g; 10、不同样品转动惯量测量误差：≤5%。 （主要测不同规格样品的转动周期） | 台 | 8 |
| 4 | 声速测定仪 | 1、压电陶瓷换能器谐振频率：37±3kHz；可承受的连续电功率不小于15W； 2、测试距离：0～300 mm； 3、千分尺+鼓轮读数，最小分度值0.01mm/游标卡尺，分度值0.02mm； 4、测声速精度优于3%； 5、测量介质：空气、液体； 6、测量方法：驻波法、相位法、时差法； 7、通用信号源（自备） | 台 | 6 |
| 5 | 数字存储示波器 | 通道：2Ch+EXT 带宽：DC~100MHz(-3dB) 上升时间：3.5ns 带宽限制：20MHz 垂直分辨率：8 bits@1M：1mV*~10V (当垂直档位是1mV/div时，带宽限制将自动设为20MHz) 输入耦合AC，DC，GND 输入阻抗约1MΩ//16pF 精确度：选择1mv/div时，±(3%×¦读值¦+0.1div+1mV)；选择≥2mv/div时，±(5%×¦读值¦+0.1div+1mV)； (测量方式是以平均16次以上的模式并将水平位置设为零) 极性：正常，反相 最大输入电压：300Vrms，CAT I (使用GTP-151R/251R/351R/501R 10:1 探棒：300Vrms CAT II) 偏移范围：1mV/div~20mV/div：±0.5V；50mV/div~200mV/div：±5V；500mV/div~2V/div：±25V；5V/div~10V/div：±250V 波形信号处理：+、-、×、÷、FFT、FFTrms、d/dt、∫dt、√ FFT：频谱幅度。将FFT垂直档位设为线性RMS或dBV RMS，FFT视窗：Rectangular、Hamming、Hanning、Blackman-Harris 触发延迟时间：10ns~10s 灵敏度：DC ~ 100MHz，约1div或1.0mV；100MHz ~ 200MHz，约1.5div或15mV；200MHz ~ 300MHz，约2div或20mV | 台 | 9 |
| 6 | 迈克尔逊干涉仪 | 移动镜行程：100mm； 微动手轮分度值：0.0001mm； 测定单色光波长的相对 误差＜2％ ； 导轨直线性误差：＜±16″； 分光板，补偿板平面度：λ/ 30； 移动镜，固定镜平面度：λ/ 20； 铸铁底座，高度稳定； 精密二维调整架，配置高精度进口细牙螺纹副，约170牙及螺距约0.15mm （测量激光波长及钠光灯波长差） | 台 | 6 |
| 7 | 模拟示波器 | 通用电源：AC：220V±10% ·偏转系数：2mV/div-10V/div±3% ·输入阻抗:1±3%MΩ//30±5pF ·上升时间：≤17.5ns（2mV/div≤35ns） ·工作方式：CH1、CH2、交替、断续、叠加 ·扫描方式：自动、触发、锁定、单次、X-Y ·触发源及触发方式：CH1、CH2、交替、电源、外、常态、TV-V、TV-H ·频率范围：自动50Hz~20MHz，内1div，触发DC~20MHz，外0.2Vp-p ·校准信号：方波0.5±1%Vp-p1±1%kHz ·Z轴输入：TTL电平:DC~5MHz ·触发输出：≥50mV/div（50Ω）、DC～20MHz ·50Hz正弦波输出：约2Vp-p（1MΩ） （主要测量信号源电压，周期，频率及不同频率比的李萨如图形） | 台 | 12 |
| 8 | 分光仪 | 配合光栅，作光的衍射实验，测量单色光波长，仪器的测角精度 1′； 平行光管、望远镜系统的焦距约为170mm，通光口径：约φ33mm 视场角：约3°22′； 望远镜系统目镜焦距：约24.3mm ，目镜视度调节范围：≥±5屈光度； 照明灯组采用长寿命高亮度绿发光二极管，电源外接，操作方便安全 目镜及狭缝系统采用齿轮齿条结构，大直径手轮连续调焦,镜筒曲轴定位；俯仰可调。 激光照刻度盘体,刻线清晰不易生锈, LED手持式照明放大镜,附带干电池； 附件： （1）三棱镜： 棱角60°±5ˊ材料ZF1(nD=1.6475， nF-nC=0.01912) （2）平面全息光栅： 300条/mm, 有保护玻璃结构设计 。（70mm*58mm） （3）光学平行平板：φ30mm, 有保护玻璃结构设计 。（最好含水准仪） | 台 | 6 |
| 9 | 检流计 | 量程±300μA，电阻10（≤Ω），电流分度值1.2×10-5（≤A/div），阻尼时间2.5（≤S），外接电源，可粗细调。 | 台 | 18 |
| 10 | 弹性模量测定仪 | 望远镜放大率：30x，口径：约42mm，视场角：约1°26＇,视距＞200cm； 测量架高度 ：约 1.0米；8个砝码增重，1kg/个； | 台 | 4 |
| 11 | 霍尔效应实验仪 | 1、设备包括电磁铁、霍尔样品（透明封装）、样品架（具有X、Y二维调节功能及读数装置）以及换向开关等。 2、设备由两组直流恒流源和直流数字毫伏表组成，满足以下技术标准： （1）IM输出直流恒流源：0～1A连续可调，调节精度可达1mA，带三位半数码显示，精度为±0.5％,它为电磁线圈提供励磁电流。 （2）Is输出直流恒流源：0～10mA连续可调，调节精度可达10μA，带三位半数码显示，精度±0.5%，为霍尔样品提供工作电流。 （3）直流数字毫伏表：测量范围0～±200mV。分为20mV、200mV两档量程，三位半数码显示，精度为±0.5%，用于测量霍尔电压和不等势电压。 （主要测量霍尔电压与工作电流的关系，励磁电压与工作电流的关系） | 台 | 12 |
| 12 | 弗兰克赫兹实验仪 | 1.夫兰克—赫兹管：氩管 ，管子结构：4级，寿命≥3000hrs； 2.电压显示：三位半数显，4组指示灯； 3.灯丝电压：DC 0～6.3V，误差：≤±1%； 4.第一栅压：DC 0～5V，误差：≤±1%； 5.第二栅压：DC 0～100V，误差：≤±1%，该电压可设置为自动扫描或者手动扫描2种模式： （1）手动扫描：手动逐点调节扫描电压，步距约为0.5V，同时示波器跟踪显示谱峰曲线波形。 （2）自动扫描：自动逐点调节扫描电压，步距约为0.2V，扫描时间步距为0.4s，普通示波器动态显示曲线形成过程。 6.拒斥电压：DC 0～12V，误差：≤±1%； 7.微电流测量仪（三位半数显）：测量范围：10-6～10-9A，误差：≤±1%； 8.I-V特性曲线峰值≥6个 9.氩管采用半外置式，与测试仪封装为一体，带可视窗口。 10.采用功能模块化结构设计，可针对某一模块故障方便快捷的进行检查和维修。 11.采用长寿命的独立按键取代易损的旋转电位器，使用次数在20万次以上，易于维修。 12.带保护功能：为避免接错电路烧坏夫兰克-赫兹管，仪器设有电源短路、过流保护装置，并有声音报警功能。 | 台 | 6 |