“环境综合实验室设备”招标具体参数要求

| 项目编号 | 预算编号 | 分项名称 | 环境综合实验室设备主要技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 213219 | 紫外可见分光光度计 | 波长范围：195-1020nm 波长准确度：±2nm 光谱带宽：5nm 波长重复性：1nm 杂散光：≤0.3%T 光度准确性：0.5%T 光度重复性：0.2%T 光度范围：0-200%T，-3~3A 基线直线性：±0.004A/h @500nm 噪声：100%≤0.3%T 稳定性：±0.004A/h @500nm 工作方式：T,A,C 显示范围：0-200%T, -3-3A 显示系统：4位液晶LED显示 波长驱动：手动 打印机（接口）：热敏打印机（并口）选配 能量（灯源）：进口钨灯、 进口氘灯 净重：12Kg 灯切换方式：自动 | 台 | 1 |
| 2 | 213219 | 高精度电子天平 | 最大称量值 ：220 g 可读性：0.1 mg 重复性：0.1 mg 线性误差：0.2 mg 稳定时间：2s 秤盘直径：90 mm 接口：RS232 校正内部 外壳压铸铝，塑料 ABS | 台 | 1 |
| 3 | 213219 | 智能型混凝搅拌仪 | 电机功率：200W 搅拌速度：起动-1200转/分（无极调速） 搅拌叶：3cmx1cm 升降高度：≥250mm 外形尺寸(mm)：430×310×150 | 台 | 2 |
| 4 | 213219 | 固定床复合离子交换装置 | 交换柱：有机玻璃、 45x400、 2根 酸碱泵：PE耐酸碱、 扬程2M、 1台 溶液箱：PE耐酸碱、 1L、 1个 管路、流量计：PE、 1 套、 流量30ml/分钟 设备架：不锈钢、 1个、含托板管卡 | 台 | 1 |
| 5 | 213219 | 温控炉 | 加热元件： 加热圈 温度：450度 加热管内径：10mm | 台 | 2 |
| 6 | 213219 | 旋风除尘器 | 进口风速：12 处理风量：4000m2/h 直径：1米 高：根据场地实际尺寸定制 出风口：325mm | 台 | 1 |
| 7 | 213219 | 粉尘采样器 | 负载能力：≥5.0L/min（1000 Pa负压） 流量范围：1.0～5.0L/min 流量稳定性：8小时内≤5% 流量误差：≤±5% 定时范围：0～24hr59 min 误差≤0.1% 连续工作时间：≥8 hr 防爆类型：本质安全型 Exia II CT3 工作温度：0～45℃ 外形尺寸：100×52×152mm 主机重量：650 g | 台 | 1 |
| 8 | 213219 | 量热仪 | 外筒持续循环，确保24小时连续做样精度稳定。 采用微电脑主机控制系统，仪器具有自动注水、排水、自动调水温、自动搅拌、自动点火、自动打印等功能，操作简单。 全中文菜单式操作界面，简单易操作。 具有实验后换算高、低位及弹桶发热量功能。 实验过程自动冷却校正，对使用环境温度要求宽松。 技术参数： 测量精度：符合国标GB/T213-2008； 测量时间：13min； 使用环境：0℃-65℃； 外筒容量：约50L； 内筒容量：约2.4L； 温度分辨率：0.0001℃； 电源电压：AC220V±15％，50Hz； 额定功率：150W； | 台 | 2 |
| 9 | 213219 | 球磨机 | 研磨罐体积（ml）:50ml 每罐最大装料:物料和磨介不超过容积的1/3 进料粒度:松脆物料小于10毫米，其它小于3毫米 出料粒度:最小可至0.1微米 研磨方式:干法/湿法 转速:公转最大0-400r/min，自转0-800r/min 转速比（公转：自转）:1:2 调速方式:PLC变频控制系统、触摸屏幕控制系统 可选 传动方式:齿轮传动 工作电压:220V 电机功率与变频功率:0.75Kw 工作方式:两个或四个罐同时工作 最大连续工作时间:72小时（定时器0-9999h） | 台 | 1 |
| 10 | 213219 | 振筛机 | 振动频率：500次/min 振动方式：上下振动 振动幅度：1.5mm 定时时间：0-60min任意选择 电源：AC220V 50Hz 电机功率：25W 标准筛孔径规格：20-0.075mm 分析筛规格：￠200 * 50（9节) | 台 | 2 |
| 11 | 213219 | 搅拌机 | 搅拌叶转数 速度档 自转 r/min 公转 r/min 低 速 140±5 62±5 高 速 285±10 125±10 搅拌叶在搅拌锅内的运动轨迹同ISO679—1989（E）。 搅拌叶宽度：135mm。 搅拌叶与搅拌叶轴联接螺纹M18×1.5。 搅拌锅容积5L，壁厚1.5mm。 搅拌叶与搅拌锅之间的工作间隙为3±1mm。 电动机为立式分马力双速电动机，功率为0.55/0.37kW。 外形尺寸：长×宽×高为600×320×660（mm）。 净重：70kg | 台 | 1 |
| 12 | 213219 | 养护箱 | 温度控制仪误差±1℃ 箱内温差≤1．5℃ 控制湿度≥90% 电源电压220V±l0％ 电源频率50HZ 压缩机功率125W 加热器功率1000W 有效容积：550×550×118（mm） | 台 | 2 |
| 13 | 213219 | 恒温培养箱 | 电源电压: 220V50HZ 控温范围（℃ ) ：0-65 温度分辨率（℃ )： 0.1 温度波动度（℃ )： ±0.3 制冷剂： 134a 加热功率（kw）： 0.8 工作室尺寸 (mm)： 500*500*1000 | 台 | 1 |
| 14 | 213219 | 恒温摇床 | 电源：AC220V 50HZ 振荡频率：40~300rpm 振幅：20mm 控制器：液晶控制器 控温范围：RT+5~50℃ 温度分辨率：0.1℃ 输入功率：400W 托盘尺寸：280×220mm 定时范围：1~99小时59分 | 台 | 1 |