附件：学生宿舍家具数量及参数

| 名称 | 宿舍床 |
| --- | --- |
| 规格参数 | 外形尺寸：2000*900*2100 床架采用优质一级钢材。所有钢制部分采用二氧保护焊，焊接无假焊、漏焊、过焊现象，焊接牢固、美观、无裂缝、无焊渣、无毛刺。所有钢制部分表面做打砂（酸洗、磷化）、静电喷涂处理，做到无流痕、无掉漆、无锈点，手感柔和、平滑，色泽美观。采用粉末静电喷涂。 整体结构合理，连接螺丝安全牢固，无坚硬棱角及毛刺。 每人独立床位，功能分开，上部为床铺，下部为储物与学习区。 床架要求： 立柱：50*50扇形管1.8mm厚 床梁：30*60矩形管1.8mm厚 床板及支撑梁：纵向8根25*25*1.5mm厚方管，横向为83mm宽U形铁板9条。 护栏：25*25*1.5mm厚方管外框，内支撑管为20*20*1.2mm厚方管，并设有管理卡插槽，护栏加密，内支撑横向间距≤20cm 爬梯：两床共用一套床梯，踏板净空间500mm宽，上设全钢压花防滑踏板（1.5mm厚）。 拉带：两床头立柱间设有钢管拉带（25*50*1.5mm），且床头设可折叠小桌板，蚊帐杆为π型。 其余管材为1.0mm管材，全床螺丝尖（或螺丝头）做到不外露或防刮伤处理，床铺下方设护头板，床架全部满焊并打磨，表面不可见明显焊疤。 床下家具要求： 设有衣柜、书桌、书架 衣柜要求单开门，上下两层隔板，隔板25mm厚，左右后三面与立板固定，背板18mm，内设不可拆卸衣杆（学生无专用工具无法拆卸），铰链选用缓冲型铰链，其中一扇柜门背面设有镜子，镜子尺寸300mm*200mm，镜子经拳头重击不破碎。 书桌要求台面厚度25mm厚，左侧设三抽屉，中间设抽屉，右侧设一屉一门，均带锁。书桌后沿利用拉带挡住，防止物品从后沿掉到书桌下面。 书架要求书桌左侧有书架，书桌上方有横向书架相连，书架置物面板均要求25mm厚。 板材连接方式为三合一连接方式，使用用其他方式连接视作样品不合格处理，床架与床下家具固定。 所有板材选用E1级环保中密度板，密度要求650Kg/m³~800Kg/m³范围内，所有板材均为四边封边，三合一连接孔隐藏不外露，表面不可见三合一连接孔，所有带锁处均为外挂锁，锁孔要求有护圈，防止刮伤学生，颜色参考“露水河”01-391里耶卡橡木，所有五金件均选用DTC或同级别五金配件。 严格执行标准：GB/T3328-2016 家具 床类主要尺寸 QB/T 2741-2013 学生公寓多功能家具 |
| 数量 | 324套 |

| 名称 | 学生宿舍座椅 |
| --- | --- |
| 规格参数 | 座板托架采用15*30*1.5mm椭圆管弯曲成型。 椅腿采用15*30*1.5mm椭圆管，内嵌1.5mm厚的加强管，经数控弯管机加工成型。 椅板选用实木多层板贴树脂板，板厚12mm，颜色为黄榉色。 |
| 数量 | 324把 |