附件2

投标产品清单及技术要求

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 技术要求及材质、工艺 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单人床（含床垫）、衣柜、书桌、椅、电视柜床头柜 | 1200*2000、900*550*1800、1400*600*760、700*500*600、500*450*500 | 套 | 10 | 单人床、衣柜、书桌、电视柜、床头柜板材选用E1级环保三聚氢氨双贴面板，机封PVC硬封边厚度不小于1mm，通条封边不允许打接，五金件选用DTC或同等档次配件，铰链，三合一，镀镍螺丝，三节滚珠导轨，实木木肖，经电脑精裁，电子排钻，四面自动封边处理。柜子上都配有安全门锁。游离甲醛释放量0.3mg/l后背板及类似隐蔽位置不允许选用5毫米及以下板材，床垫选用5厘米及以上环保棕垫，要求内外无异味。 床垫选用5厘米及以上环保棕垫，要求内外无异味。 |
| 2 | 床（含床垫）、床头柜、书柜衣柜组合柜 | 2000*1800、450*450*500、1250*550*2000 | 套 | 24 | 床板材选用E1级环保三聚氢氨双贴面板，机封PVC硬封边厚度不小于1mm，通条封边不允许打接，五金件选用DTC或同等档次配件，铰链，三合一，镀镍螺丝，三节滚珠导轨，实木木肖，经电脑精裁，电子排钻，四面自动封边处理。柜子上都配有安全门锁。游离甲醛释放量0.3mg/l后背板及类似隐蔽位置不允许选用5毫米及以下板材，床垫选用5厘米及以上环保棕垫，要求内外无异味。 床头柜及书柜衣柜组合柜，板材选用E1级环保三聚氢氨双贴面板，机封PVC硬封边厚度不小于1mm，通条封边不允许打接，五金件选用DTC或同等档次配件，铰链，三合一，镀镍螺丝，三节滚珠导轨，实木木肖，经电脑精裁，电子排钻，四面自动封边处理。柜子上都配有安全门锁。游离甲醛释放量0.3mg/l后背板及类似隐蔽位置不允许选用5毫米及以下板材。 |
| 3 | 床（含床垫）、床头柜、书柜衣柜组合柜 | 2000*1500、450*450*500、1250*550*2000 | 套 | 12 | 床板材选用E1级环保三聚氢氨双贴面板，机封PVC硬封边厚度不小于1mm，通条封边不允许打接，五金件选用DTC或同等档次配件，铰链，三合一，镀镍螺丝，三节滚珠导轨，实木木肖，经电脑精裁，电子排钻，四面自动封边处理。柜子上都配有安全门锁。游离甲醛释放量0.3mg/l后背板及类似隐蔽位置不允许选用5毫米及以下板材，床垫选用5厘米及以上环保棕垫，要求内外无异味。 床头柜及书柜衣柜组合柜，板材选用E1级环保三聚氢氨双贴面板，机封PVC硬封边厚度不小于1mm，通条封边不允许打接，五金件选用DTC或同等档次配件，铰链，三合一，镀镍螺丝，三节滚珠导轨，实木木肖，经电脑精裁，电子排钻，四面自动封边处理。柜子上都配有安全门锁。游离甲醛释放量0.3mg/l后背板及类似隐蔽位置不允许选用5毫米及以下板材。 |
| 4 | 书桌、书柜、椅子 | 1300*600*760、500*500*950、1300*420*2000 | 套 | 24 | 书桌、书柜板材选用E1级环保三聚氢氨双贴面板，机封PVC硬封边厚度不小于1mm，通条封边不允许打接，五金件选用DTC或同等档次配件，铰链，三合一，镀镍螺丝，三节滚珠导轨，实木木肖，经电脑精裁，电子排钻，四面自动封边处理。柜子上都配有安全门锁。游离甲醛释放量0.3mg/l后背板及类似隐蔽位置不允许选用5毫米及以下板材。 椅子覆面采用一级西皮,色泽亮丽,易保养,耐磨。泡棉采用55#高密度、高弹性聚氨酯定型海绵,使用无苯胶粘剂粘接海绵。椅架为实木榫卯结构,含水率低于10%。油漆饰面,亚光。高密度座垫泡棉,内衬高回弹海绵,座密度≥35kg/m3,背密度≥30kg/m3,回弹力40%,表面涂有防止老化变形的保护膜。椅板采用多层胶合板高频热压成型,板材厚度15mm。 |
| 5 | 沙发、茶几（含座椅2把）、电视柜、电视柜、餐桌 | 2单人座+1三人座、600*600*760、800*400*600、1200*800*750 | 套 | 24 | 沙发面采用一级牛皮,色泽亮丽,易保养,耐磨。泡棉采用55#高密度、高弹性聚氨酯定型海绵。高密度一次成型座垫泡棉,内衬高回弹海绵,座密度≥35kg/m3,背密度≥30kg/m3,回弹力40%,表面涂有防止老化变形的保护膜。硬杂木实木框架,含水率低于10%,不使用虫蚀、腐朽材,木材须经四面刨光处理,结合部位无松动,框架主体榫结构,实木脚架。选用DTC或同等档次配件。 茶几的基材:采用优质绿色环保型 E1级中密度纤维板,经过防潮、 防虫、防腐化学处理,密度 700kg/m2以上。(均符合环保要 求,含水率8--12%,甲醛释放量 ≤1.5mg/L达到国家检测E1标 准);饰面:采用一级樱桃木皮贴面厚度≥0.6mm,标准 宽度>200mm;木纹清晰,确保颜色和纹理一致后缝制,接口自然平整;3、封边及侧面:采用与饰面材料颜色一致的实木封边,永不变形,不开裂;4、油漆采用PU(聚酯——聚氨酯)全封闭涂装。 餐椅板材选用E1级环保三聚氢氨双贴面板，机封PVC硬封边厚度不小于1mm，通条封边不允许打接，五金件选用DTC或同等档次配件，铰链，三合一，镀镍螺丝，三节滚珠导轨，实木木肖，经电脑精裁，电子排钻，四面自动封边处理。柜子上都配有安全门锁。游离甲醛释放量0.3mg/l后背板及类似隐蔽位置不允许选用5毫米及以下板材。 餐桌钢架木面，要求防水，可折叠，钢架材质厚度不小于1.5mm。 |
| 6 | 餐椅 | 标准 | 把 | 144 | 餐椅覆面采用一级西皮,色泽亮丽,易保养,耐磨。泡棉采用55#高密度、高弹性聚氨酯定型海绵,使用无苯胶粘剂粘接海绵。椅架为实木榫卯结构,含水率低于10%。油漆饰面,亚光。高密度座垫泡棉,内衬高回弹海绵,座密度≥35kg/m3,背密度≥30kg/m3,回弹力40%,表面涂有防止老化变形的保护膜。椅板采用多层胶合板高频热压成型,板材厚度15mm。 |
| 7 | 床垫 | 1200*2000 | 个 | 60 | 床垫选用5厘米及以上环保棕垫，要求内外无异味。 |
| 8 | 衣柜 | 900*550*1800 |  | 20 | 衣柜板材选用E1级环保三聚氢氨双贴面板，机封PVC硬封边厚度不小于1mm，通条封边不允许打接，五金件选用DTC或同等档次配件，铰链，三合一，镀镍螺丝，三节滚珠导轨，实木木肖，经电脑精裁，电子排钻，四面自动封边处理。柜子上都配有安全门锁。游离甲醛释放量0.3mg/l后背板及类似隐蔽位置不允许选用5毫米及以下板材。 |

备注：

- 三年三包，三年内设备非人为因素损坏，包退、包换、包修。

- 十年免费维修，十年内出现质量问题，包修、并免费更换零部件。

- 终身保修，设备验收合格并交付使用，免费保修。

- 所有产品用料必须符合国家相关环保标准，如验收时发现不满足相关环保标准，中标方承担一切相关损失。

附件3

送样清单

厂家需按照技术要求提供以下样品：

- 木质面板1块，规格：200mmX200mm

- 胡桃木皮1块，规格200mmX200mm

- 钢制面板1块，规格：100mmX100mm

- 椅子PU面料1块，麻绒面料1块

- 铰链1个

- 滑轨1个

- 其他五金配件