附件2

投标产品清单及技术要求

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 技术要求及材质、工艺 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 班台（带辅台） | 1800*800*760 | 套 | 40 | 1、桌面板、抽屉柜为E1级板材，符合GB／T4897—2015《刨花板》及GB／T18580-2001《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放量》中规定，且甲醛释放量≤4mg/100g，桌面为双贴优质环保防火板一次模压成型。 2、黑色钢化玻璃屏风，钢制脚架。 3、带辅台 |
| 2 | 班台（带辅台） | 2400*900*760 | 套 | 1 | 1、采用中密度纤维板，E1级绿色环保优质中密度纤维板，符合GB／T11718—2009《中密度纤维板》及GB／T18580—2001《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放量》中规定，且甲醛释放量≤9.0mg/100g（符合E1级标准）。 2、木皮采用厚度0．6mm,胡桃木皮木纹流畅，色泽纹理一致，接缝处自然均匀无瑕疵，不允许有脱胶、鼓泡、压痕、划伤、胶渍等：要保持台面的力度均衡。符合GB／T13010—2006《刨切单板》的规定、含水率含水率低于12%。 3、油性油漆：大宝、嘉宝莉等同档环保漆或同等档次环保聚酯漆，有害物质挥发≤300g/L。 |
| 3 | 书柜（三开门） | 1350*400*2000 | 套 | 3 | 1、采用中密度纤维板，E1级绿色环保优质中密度纤维板，符合GB／T11718—2009《中密度纤维板》及GB／T18580—2001《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放量》中规定，且甲醛释放量≤9.0mg/100g（符合E1级标准）。 2、木皮采用厚度0．6mm,胡桃木皮木纹流畅，色泽纹理一致，接缝处自然均匀无瑕疵，不允许有脱胶、鼓泡、压痕、划伤、胶渍等：要保持台面的力度均衡。符合GB／T13010—2006《刨切单板》的规定、含水率含水率低于12%。 3、油性油漆：大宝、嘉宝莉等同档环保漆或同等档次环保聚酯漆，有害物质挥发≤300g/L。 |
| 4 | 书柜（两开门） | 800*400*2000 | 套 | 40 | 1、采用中密度纤维板，E1级绿色环保优质中密度纤维板，符合GB／T11718—2009《中密度纤维板》及GB／T18580—2001《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放量》中规定，且甲醛释放量≤9.0mg/100g（符合E1级标准）。 2、木皮采用厚度0．6mm,胡桃木皮木纹流畅，色泽纹理一致，接缝处自然均匀无瑕疵，不允许有脱胶、鼓泡、压痕、划伤、胶渍等：要保持台面的力度均衡。符合GB／T13010—2006《刨切单板》的规定、含水率含水率低于12%。 3、油性油漆：大宝、嘉宝莉等同档环保漆或同等档次环保聚酯漆，有害物质挥发≤300g/L。 |
| 6 | 办公椅 | 标准 | 把 | 40 | 1、面料：优质西皮，黑色，防潮、防污处理，皮面柔软舒适，光泽持久，透气性强。 2、泡绵：采用PU高密度一次成型海绵，软硬适中，不变形，靠背密度≥20kg/m³，座面密度≥35kg/m³，回弹性≥45%；不存在粘接剂等有害物质，不含氟氨化合物，圆润厚实，弹性好，表面涂有防止老化变形的保护膜，防氧化、抗疲劳、耐冲击、回弹力强、十年不变形。 3、扶手：实木扶手，大宝、嘉宝莉等同档环保漆或同等档次环保聚酯漆喷涂，有害物质挥发≤300g/L。 4、气压杆：优质品牌，行程高度80-100mm,软着陆功能。 5、机构：同步倾仰，多段锁定，可倾仰135°以上。 6、脚轮：实木内卧钢架五星盘，尼龙万向脚轮。 |
| 7 | 屏风办公桌（行政办公） | 桌面尺寸1400*700*760 柜面尺寸1200*500*730 | 张 | 86 | 1、桌面板、柜板为E1级板材，符合GB／T4897—2015《刨花板》及GB／T18580-2001《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放量》中规定，且甲醛释放量≤4mg/100g，桌面为双贴优质环保防火板一次模压成型。 2、黑色钢化玻璃屏风，钢制脚架。 |
| 8 | 屏风办公桌（教学） | 1400*700*760 | 张 | 106 | 1、桌面板、抽屉柜为E1级板材，符合GB／T4897—2015《刨花板》及GB／T18580-2001《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放量》中规定，且甲醛释放量≤4mg/100g，桌面为双贴优质环保防火板一次模压成型。 2、黑色钢化玻璃屏风，钢制脚架。 |
| 9 | 办公椅 | 标准 | 把 | 219 | 1、面料：优质西皮，黑色，防潮、防污处理，皮面柔软舒适，光泽持久，透气性强。 2、泡绵：采用PU高密度一次成型海绵，软硬适中，不变形，靠背密度≥20kg/m³，座面密度≥35kg/m³，回弹性≥45%；不存在粘接剂等有害物质，不含氟氨化合物，圆润厚实，弹性好，表面涂有防止老化变形的保护膜，防氧化、抗疲劳、耐冲击、回弹力强、十年不变形。 3、五金件：钢制脚架，静电粉末喷涂，环保无毒害，无气味，表面平整光滑，无起泡。 4、结构：钢制弓形脚架，管壁厚度2.0mm以上，扶手材质为PP塑胶，扶手与脚架无缝连接。 |
| 10 | 茶水柜 | 1400*400*750 | 张 | 6 | 1、采用中密度纤维板，E1级绿色环保优质中密度纤维板，符合GB／T11718—2009《中密度纤维板》及GB／T18580—2001《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放量》中规定，且甲醛释放量≤9.0mg/100g（符合E1级标准）。 2、木皮采用厚度0．6mm,胡桃木皮木纹流畅，色泽纹理一致，接缝处自然均匀无瑕疵，不允许有脱胶、鼓泡、压痕、划伤、胶渍等：要保持台面的力度均衡。符合GB／T13010—2006《刨切单板》的规定、含水率含水率低于12%。 3、油性油漆：大宝、嘉宝莉等同档环保漆或同等档次环保聚酯漆，有害物质挥发≤300g/L。 |
| 11 | 沙发 | 单座 | 张 | 10 | 1、面料：优质进口布绒,符合GB17927.1-2011《软体家具床垫和沙发 抗引燃特性的评定第一部分：阻燃的香烟》规定，具有抗香烟引燃特性。且甲醛含量≤30mg/kg 。 2、泡绵：采用PU高密度一次成型海绵，软硬适中，不变形，靠背密度≥20kg/m³，座面密度≥35kg/m³，回弹性≥45%；不存在粘接剂等有害物质，不含氟氨化合物，圆润厚实，弹性好，表面涂有防止老化变形的保护膜，防氧化、抗疲劳、耐冲击、回弹力强、十年不变形。 3、框架：采用优质木制内框架，木制构件全部经过烘干处理，结合部位无松动，框架榫卯结构，无腐朽、无裂缝、无树节、无虫蚀，木材表面光滑，木制构件全部经过烘干处理，木材含水率低于12%。木材经防腐和防虫蛀处理，产品可破坏性检查。 |
| 12 | 茶几 | 600*600*490 | 张 | 18 | 1、采用中密度纤维板，E1级绿色环保优质中密度纤维板，符合GB／T11718—2009《中密度纤维板》及GB／T18580—2001《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放量》中规定，且甲醛释放量≤4.0mg/100g 2、木皮采用厚度0．6mm,木皮木纹流畅，色泽纹理一致，接缝处自然均匀无瑕疵，不允许有脱胶、鼓泡、压痕、划伤、胶渍等：要保持台面的力度均衡。符合GB／T13010—2006《刨切单板》的规定、含水率低于12%（木皮宽度≧200mm） 3、油性油漆：大宝、嘉宝莉等同档环保漆或同等档次环保聚酯漆，有害物质挥发≤300g/L。 4、漆面台符合GB／T3324-2008《木家具通用技术条件》及GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》 平整度≤0.1mm, 且甲醛释放量≤0.5mg/L,重金属铅，镉，汞，铬含量均≤6mg/kg 。 |
| 13 |  | 1180*580*460 | 张 | 6 |  |
| 14 | 会议桌 | 10000*2000*760 | 张 | 1 | 1、采用中密度纤维板，E1级绿色环保优质中密度纤维板，符合GB／T11718—2009《中密度纤维板》及GB／T18580—2001《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放量》中规定，且甲醛释放量≤9.0mg/100g（符合E1级标准）。 2、木皮采用厚度0．6mm,胡桃木皮木纹流畅，色泽纹理一致，接缝处自然均匀无瑕疵，不允许有脱胶、鼓泡、压痕、划伤、胶渍等：要保持台面的力度均衡。符合GB／T13010—2006《刨切单板》的规定、含水率含水率低于12%。 3、油性油漆：大宝、嘉宝莉等同档环保漆或同等档次环保聚酯漆，有害物质挥发≤300g/L。 4、桌面配电动翻转线盒， 12个五孔电源插孔 |
| 15 | 会议桌 | 3000*2000*760 | 张 | 3 | 1、桌面板为E1级板材，符合GB／T4897—2015《刨花板》及GB／T18580—2001《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放量》中规定，且甲醛释放量≤4.0mg/100g。 2、优质PVC收边，符合GB／T15102-2006《浸渍胶膜纸饰面人造板》及《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放量》中规定. 且甲醛释放量≤0.5mg/L. 3、钢木班台，钢制桌腿及骨架，采用静电粉末喷涂工艺，符合国家标准GB／T3325-2008《金属脚架通用技术条件》，平整度 ≤2mm,符合力学性能。 4、钢制脚架，50mm*50mm方管，壁厚2.0MM以上，采用静电粉末喷涂工艺处理，符合IS014001质量标准，环保无毒害，无气味，表面平整光滑，无起泡。桌面底部为全钢制框架，钢制框架距桌面10mm 。 |
| 16 | 会议椅 | 650*700*1040 | 把 | 60 | 1、面料：优质环保西皮，防潮、防污处理，皮面柔软舒适，光泽持久，透气性强。 2、泡绵：采用PU高密度一次成型海绵，软硬适中，不变形，靠背密度≥20kg/m³，座面密度≥35kg/m³，回弹性≥45%；不存在粘接剂等有害物质，不含氟氨化合物，圆润厚实，弹性好，表面涂有防止老化变形的保护膜，防氧化、抗疲劳、耐冲击、回弹力强、十年不变形。 3、椅脚：全铝合金抛光弓形脚。 |
| 17 | 文件柜 | 900*400*1850，上玻璃，下铁 | 个 | 79 | 1、柜体上下两层，上层三格，下层两格。 2、优质冷轧钢板，度为 0.8mm 以上，表面经过高温“除油、除锈、清洗、磷化” 表面防腐处理后,采用亚光静电喷塑及烤 漆工艺进行表面涂装。 3、上部分为玻璃门。 |
| 18 | 柜台 | 上台1600*500*1250 下台 1600*700*750 | 组 | 12 | 1、桌面板为E1级板材，符合GB／T4897—2015《刨花板》及GB／T18580—2001《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放量》中规定，且甲醛释放量≤4mg/100g，桌面为双贴优质环保防火板一次模压成型。 2、铝合金屏风框架：厚度40mm，屏风高度均为1250mm，锌铝合金材质、方形屏风连接件。屏风、立柱、中柱高度一致，外观整齐。 3、钢制脚架，50mm*50mm方管，壁厚2.0MM以上，采用静电粉末喷涂工艺处理，符合IS014001质量标准，环保无毒害，无气味，表面平整光滑，无起泡。桌面底部为全钢制框架，钢制框架距桌面10mm 。 |
| 19 | 前台 | 上台3200*500*1250 下台 3200*700*750 | 张 | 1 | 1、桌面板为E1级板材，符合GB／T4897—2015《刨花板》及GB／T18580—2001《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放量》中规定，且甲醛释放量≤4mg/100g，桌面为双贴优质环保防火板一次模压成型。 2、铝合金屏风框架：厚度40mm，屏风高度均为1250mm，锌铝合金材质、方形屏风连接件。屏风、立柱、中柱高度一致，外观整齐。 3、柜体符合GB／T3324-2008《木家具通用技术条件》及GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》 平整度≤0.1mm,甲醛释放量≤0.5mg/L,重金属铅，镉，汞，铬含量均≤6mg/kg 。 |
| 20 | 沙发 | 3+2，皮面 | 套 | 6 | 1、面料：优质环保西皮，防潮、防污处理，皮面柔软舒适，光泽持久，透气性强。 2、泡绵：采用PU高密度一次成型海绵，软硬适中，不变形，靠背密度≥20kg/m³，座面密度≥35kg/m³，回弹性≥45%；不存在粘接剂等有害物质，不含氟氨化合物，圆润厚实，弹性好，表面涂有防止老化变形的保护膜，防氧化、抗疲劳、耐冲击、回弹力强、十年不变形。 3、内部:硬杂木框架,主框架四面刨光榫结构,木材含水率低于12%，高强度S形弹簧和高弹力绷带打底 4、木扶手:采用中密度纤维板，E1级绿色环保优质中密度纤维板； 木皮采用厚度0.6mm,木皮木纹流畅，色泽纹理一致，接缝处自然均匀无瑕疵，不允许有脱胶、鼓泡、压痕、划伤、胶渍等：外涂大宝、嘉宝莉等同档环保漆或同等档次环保聚酯漆，有害物质挥发≤300g/L。 |
| 21 |  | 单座 | 张 | 5 |  |
| 22 | 床 | 1500*2000*450mm | 张 | 1 | 1、床板为E1级板材，符合GB／T4897—2015《刨花板》及GB／T18580—2001《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放量》中规定，且甲醛释放量≤3.8mg/100g。 2、优质PVC收边，符合GB／T15102-2006《浸渍胶膜纸饰面人造板》及GB／T18580—2001《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放量》中规定. 且甲醛释放量≤0.5mg/L. 3、优质进口五金件 4、床垫为棕簧两用床垫，厚度≥200mm。 |
| 23 | 床头柜 | 450*450*500 | 个 | 1 |  |
| 24 | 床垫 | 1500*2000mm | 个 | 1 |  |
| 25 | 折叠桌 | 1200*400mm | 张 | 6 | 1、桌面板、抽屉柜为E1级板材，符合GB／T4897—2015《刨花板》及GB／T18580-2001《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放量》中规定，且甲醛释放量≤4mg/100g，桌面为双贴优质环保防火板一次模压成型。 2、黑色钢化玻璃屏风，钢制脚架。 |

备注：

- 三年三包，三年内设备非人为因素损坏，包退、包换、包修。

- 十年免费维修，十年内出现质量问题，包修、并免费更换零部件。

- 终身保修，设备验收合格并交付使用，免费保修。

所有产品用料必须符合国家相关环保标准，如验收时发现不满足相关环保标准，中标方承担一切相关损失。

附件3

送样清单

厂家需按照技术要求提供以下样品：（以下样品每种至少送一样，否则不得参标）

- 班台椅1套

- 屏风桌2种

- 办公椅1把

- 柜台1套

- 单座沙发1张

- 书柜1套

- 会议桌小样1套

- 木质面板1块，规格：200mmX200mm

- 胡桃木皮1块，规格200mmX200mm

- 钢制面板1块，规格：100mmX100mm

- 椅子PU面料1块，麻绒面料1块

- 铰链1个

- 滑轨1个

- 其他五金配件