附件1：服务器参数及数量

| 技术参数要求 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| ★2U机架式服务器 | 4 | 服务器限定品牌范围：IBM、H3C、华为 惠普、戴尔、浪潮 |
| ★配置2颗Intel skylake 6126处理器 |  |  |
| ★配置≥128GB 2666 DDR4内存，可扩展≥24个内存插槽。 |  |  |
| ★配置不少于5块600GB 15K SAS硬盘，2块480G的固态硬盘，可扩展至≥30个2.5寸热插拔硬盘槽位,本次实际配置≥8个2.5寸硬盘槽位 |  |  |
| ★≥1个标配SAS Raid阵列卡（不占用PCIE扩展槽），支持Raid0/1/10/5/6，支持RAID 1 ADM/RAID10 ADM (3盘镜像，调整缓存读写比例等功能)； ≥2GB缓存，可选配4GB缓存，支持缓存数据保护，且后备保护时间不受限制； |  |  |
| 最多提供≥8个标准PCIE3.0插槽；最多可配置≥3块双宽企业级GPU，提供官网截图及链接 |  |  |
| ★配置≥1块16GB 2端口HBA卡，配有2个光纤模块。 |  |  |
| 配置≥1Gb独立的远程管理控制端口，可选配置前面板独立的USB管理端口。 |  |  |
| ★配置≥2个万兆光口，并且配置4个万兆光模块 |  |  |
| ★配置2个≥800w热插拔冗余电源。 |  |  |
| 提供原厂商3年技术支持服务，同时提供原厂首次硬件基本安装服务。 |  |  |