- 技术需求

| 序号 | 采购项名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 实质性技术需求 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 音箱 | uandksound | M410 | 20对 | 音箱形式：两分频书架式音箱 推荐放大器功率： 80– 160 watt 灵敏度：88 db/W/m 阻抗：4 ohms 频宽：60 Hz – 22 kHz 音箱形状：接近球形 箱体材质：复合材料 箱体漆面：钢琴烤漆 重量：不低于4.8kg |  |
| 2 | 音源功放一体机 | 山灵 | PCS2.2 | 20套 | 最大输出功率不低于：25W*2/8Ω 信噪比不低于：>98dB(A计权) 频响不低于：10HZ~20KHZ(-0.5dB) 输入灵敏度不低于：850mV/47KΩ 总谐波失真不低于：<0.01% USB最大支持采样频率不低于：96kHz CD碟片支持类型：CD-da, CD-r, CD-rw U盘播放支持格式类型：wav, wma, mp3, aac 调谐器频率范围不低于：87.5--108mhz 调谐器信噪比不低于：60 dB |  |
| 3 | 机架 |  |  | 20个 | 高度:不小于70cm 宽度:不小于120cm 深度:不小于40cm | 稳固结实耐用。 |
| 4 | 喇叭线 |  |  | 20套 | 材质：铜 屏蔽：双层VC 线芯：不少于100芯 |  |

注：供应商需有音箱产品授权书。